## Slide 1: 器件和封装的确定

## Slide 2: 放置器件
设计电路时，先确定器件类型，然后通过嘉立创EDA或立场商城，结合器件照片，封装图，3D模型等，选择合适的器件放置设计。
一些器件的选择推荐如下：

## Slide 3: 放置器件

## Slide 4: 放置器件

## Slide 5: 放置器件（电阻）
一般电阻
负载电阻
采样电阻
（统一用100mΩ）

## Slide 6: 放置器件（电容）
瓷片电容（1uF以下）
电解电容（1uF以上）
大电解电容
（100uF以上）

## Slide 7: 放置器件（二三极管）
发光二极管
整流二极管
IN4007等
三极管

## Slide 8: 放置器件（接插件）
排针间距2.54mm
电源、功率负载接口,间距3.81mm
单电源（2端口）
双电源（3端口）
自定
光电传感器，蓝牙模块等通过杜邦线与电路上的排针相连，排针规格如下，个数，针脚自定：

## Slide 9: 放置器件（场效应管）
N沟道小功率mos管，如AO3400
N沟道中功率mos管，如AOD4144
N沟道大功率mos管，如IRF9540
（需加散热器）

## Slide 10: 放置器件（场效应管）
P沟道小功率mos管，如AO3401
P沟道中功率mos管，如AOD403
P沟道大功率mos管，如IRF9540
（需加散热器）

## Slide 11: 放置器件（电源芯片）
稳压器7805
（同上需加散热器安装）
3.3V，5V
电源ASM1117
散热器

## Slide 12: 放置器件
蜂鸣器
电感
继电器

## Slide 13: 放置器件
编码器
按键
温度 传感
LM35

## Slide 14: 放置器件
另外一些芯片等器件，可参看datasheet文件夹
根据型号搜索，芯片选用贴片封装，如：
LM358
显示屏

## Slide 15: 放置器件
STM32核心板的元件库可用右图群文件，
在嘉立创EDA中，选择 “文件-导入-嘉立创专业版”，提取库文件后可在库中找到。